|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : info@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Statické zajištění opěrné stěny a opěrná stěna – ZŠ Dolní Dunajovice

stupeň  :      	DSP

objednatel :    	Obec Dolní Dunajovice, Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice

obsah :	    A. Průvodní zpráva

___________________________________________________________________________

datum zpracování :    červenec 2013

zakázkové číslo     :   2013/211

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : info@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

A.1 Identifikační údaje :

# A.1.1 Údaje o stavbě:

název stavby:	Statické zajištění opěrné stěny a opěrná stěna – ZŠ Dolní 	Dunajovice

místo stavby: 	Dolní 	Dunajovice

katastrální území:	Dolní 	Dunajovice

číslo parcely:	st. 410/2

charakter stavby:	statické zajištění

# A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

Název:					Obec Dolní Dunajovice

Adresa:				Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice

IČ:					00283126

# A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Generální projektant :                            OK. Atelier s.r.o., Pod Zámkem 2881/5, 690 02 						Břeclav

IČO                          :                             60744456

Autorizace (ČKAIT):			Ing. Dalibor Klusáček, č. 1000107

Zpracovatelé jednotlivých částí:

- stavební část                                                      	Bc. Petra Komárková

- souhrnná část                                                   	Ing. Dalibor Klusáček

- statická část					Ing. Dalibor Klusáček

# A.2 Seznam vstupních podkladů:

# Pro vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

# Statický posudek – opěrná stěna – OK atelier, s.r.o., Břeclav, 09/2012

# Zaměření stávajícího stavu opěrné stěny – OK atelier, s.r.o., Břeclav, 07/2013

# Snímek z katastrální mapy

# A.3 Údaje o území:

Území je využíváno jako školní dvůr za účelem sportovních aktivit.

# A.4 Údaje o stavbě:

- Jedná se o statické zajištění stávající stěny a zhotovení opěrné stěny.

- Navržené statické opatření stabilizuje stávající stěnu a bude vzdorovat zemnímu tlaku. Opěrná stěna bude také vzdorovat zemnímu tlaku.

- Stavba bude trvalá.

- Stavba nebude chráněna dle jiných právních předpisů.

- Na severovýchodní a severozápadní straně stávající opěrné zdi tvoří nosnou konstrukci stavby železobetonová deska podporována skrytými sloupy, které budou vetknuty do patek. Patky jsou podporovány dvojicí mikropilot a jsou uchyceny šikmou kotvou v podobě mikropiloty odkloněné od svislice o úhel 45°. Na západní straně stávající zdi bude zhotovena druhá konstrukce tvořená železobetonovou opěrnou stěnou. Výškově bude stavba osazena tak, že v části statického zajištění bude výška železobetonové stěny cca o 1m níže než je stávající stěna. Výška opěrné stěny bude v úrovni cca 2m pod vyvýšenou terénní terasou.

- Požadavky dotčených orgánů budou splněny.

- Pro stavbu nebudou udělovány výjimky.

- Zastavěná plocha				35,47 m2

Obestavěný prostor				32,00 m3

Základní půdorysné rozměry			1,05 x 22,00m (západní strana)

1,05 x 3,47m (severozápadní strana)

0,25 x 21,40m (severozápadní strana)

0,25 x 13,50 m (severovýchodní strana)

- Dešťové vody prosakující terénem budou odváděny drenážními prostupy DN 70mm à 3m a 2,665m (severovýchodní strana). Drenážní prostupy mají být umístěny ve výšce 20 až 30 cm nad terénem.

- Stavba nebude členěna na etapy. Termín zahájení výstavby se předpokládá 09/2013 a dokončení 10/2014.

- Odhad nákladů činí 1.000.000,- Kč

# V Břeclavi, 07/2013

# Zpracoval : Ing. Dalibor Klusáček

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : info@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Statické zajištění opěrné stěny a opěrná stěna – ZŠ Dolní Dunajovice

stupeň  :      	DSP

objednatel :    	Obec Dolní Dunajovice, Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice

obsah :	    B. Souhrnná technická zpráva

___________________________________________________________________________

datum zpracování :    červen 2013

zakázkové číslo     :   2013/211

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : info@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

B.1 Popis území stavby :

- Předmětem statického posouzení je stávající opěrná stěna v severní části školního dvoru Základní školy v Dolních Dunajovicích. Stávající opěrná stěna se nachází na hranici pozemků par. č. 410/2, 411/3 a 410/1 v k. ú. Dolní Dunajovice. Místo stavby se nachází v centru obce Dolní Dunajovice. Jedná se o stavební pozemek  410/2  - Základní škola v Dolních Dunajovicích. Stavba se nachází v severní části školního  dvoru.

- Geologický ani stavebně technický průzkum nebyl prováděn. Byla provedena prohlídka stávající stavby, za účelem zjištění a ověření konstrukčního řešení a základních materiálů.

- Stávající ochranná pásma nebudou měněna.

- Stavba se nenachází na poddolovaném území.

- Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba nebude měnit odtokové poměry v území. Jedná se o stávající objekt, stavba tedy nebude mít vliv na stávající odtokové poměry.

- Není nutné provádět demolice a asanace v území.

- Není nutné provádět zábor zemědělské půdy.

- Areál ZŠ Dolní Dunajovice je napojen na ulici Hlavní.

- Stavba nemá vliv a jiné vazby na vyvolané investice.

B.2 Celkový popis stavby :

# B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

Nebude měněn účel, jedná se o statické zajištění stávající stěny a zhotovení opěrné stěny. Obě konstrukce budou vzdorovat zemnímu tlaku.

# B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

Území je využíváno jako veřejné prostranství.

Stávající opěrná stěna je z režného zdiva tl. 300mm a cca po 4m je vyztužena zděnými sloupky tl. 450mm. V některých částech jsou pouze zbytky této stěny.

Navržená stěna lemuje líc stávající stěny do výšky 2,5m nad původním terénem. Vybudováním opěrných stěn na terénní terase se tento prostor začne opět využívat podle potřeb ZŠ Dolní Dunajovice. Opěrná zeď navazuje na statické zajištění a uzavírá tak školní dvůr ze západní strany.

Na stavbu opěrných stěn nejsou kladeny zvláštní architektonické požadavky.

# B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Neřeší se.

# B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:

Neřeší se.

# B.2.5 Bezpečnost a užívání stavby:

Stavba neslouží k užívání.

# B.2.6 Základní charakteristika objektů:

a) Budou prováděny dva typy konstrukčních systémů. První systém představuje statické zajištění stávající opěrné stěny, druhým systémem je opěrná zeď.

b)V případě prvního systému je nosná konstrukce tvořena železobetonovou deskou podporovanou skrytými sloupy v roztečích 2,665m (severovýchodní strana) a 3m (severozápadní strana). Skryté sloupy se chovají jako vetknuté konzoly do základových patek ve výše zmíněných roztečí. Patky jsou potom podporovány dvojicí mikropilot a navíc jsou ještě kotveny šikmou tahovou mikropilotou proti posunu. Druhý systém je tvořen opěrnou zdí.

c) Nosná konstrukce je navržena na zemní tlak.

# B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení:

Neřeší se.

# B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení:

Neřeší se.

# B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi:

Neřeší se.

# B.2.10 Hygienické požadavky na stavby:

Neřeší se.

# B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

Neřeší se.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Neřeší se.

B.4 Dopravní řešení

Neřeší se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Za opěrnou stěnou bude dosypán násyp a povrch bude zatravněn.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba opěrné stěny némá negativní vliv na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Neřeší se.

B.8 Zásady organizace výstavby

Stavba bude přístupná po areálových zpevněných komunikacích a vlastní areál je napojen na ulici Hlavní. Není nutné provádět zábory pro staveniště. Staveniště bude zřízeno na pozemku par. č. č. 410/2 v k. ú. Dolní Dunajovice, který je ve vlastnictví investora tj. Obec Dolní Dunajovice, Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice.

Odpady budou tvořit pouze stavební odpady a obaly:

17 01 01	beton						odvoz na skládku

17 01 02	cihla						odvoz na skládku

17 01 03	keramické výrobky				odvoz na skládku

17 02 01	dřevo						odvoz na skládku

17 02 02	sklo						odvoz na skládku

17 02 03	plast						odvoz na skládku

17 02 04	zemina a kamení				využití na stavbě

17 09 04	směsné stavební odpady			odvoz na skládku

Zemní práce budou spočívat ve výkopech pro základové pasy pro opěrnou stěnu a bodové odtěžení zeminy u stávající zdi pro základové patky. Po dokončení stavebních prací budou vyčnívající části patek a pasu zasypány zeminou, tak aby základová spára byla v úrovní 0,8m od upraveného terénu. Při výstavbě budou používány technologie, které negativně neovlivňují životní prostředí.

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 a 101/2005, které se týkají problematiky bezpečnosti práce. Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami a při provádění bude nutné dodržovat technologický postup.

Základní technologický postup:

Statické zajištění

- provedení mikropilot

- výkopy pro kotevní patky

- před zahájením betonáže je nutné na severovýchodní straně opěrné zdi rozepřít prostor pro schodiště nacházející se na sousední parcele 410/1 z důvodu zamezení vyklonění stávající zdi na sousední parcelu vlivem tlaku betonové směsi

- betonáž

- zasypání vyčnívajících kotevních patek, tak aby základová spára byla v hloubce 0,8m od upraveného terénu

Opěrná stěna

- odtěžení zeminy v místě budoucího základového pasu

- podkladný beton C16/20 – XC3 tl. 100mm

- zhotovení armokoše

- betonáž C25/30 – XC3 opěrné stěny

- zasypání obnaženého základového pasu, tak aby základová spára byla v hloubce 0,8m od upraveného terénu; zasypání prostoru na rubu opěrné stěny

Elektrická energie bude odebírána z budovy ZŠ Dolní Dunajovice. Staveniště bude tvořit plocha vyvýšené terénní terasy a školní dvůr. Vliv na provádění stavby nebude negativní, jedná se krátkodobé stavební práce, které budou prováděny v denní době.

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 a 101/2005, které se týkají problematiky bezpečnosti práce. Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami a při výstavbě bude nutné dodržovat technologický postup. Na kontrolních dnech budou upřesňovány technologické postupy jednotlivých prací.	Bezpečnost provozu technologického zařízení  podle provozních předpisů jednotlivých strojů a zařízení  a dodané dokumentace výrobců.  U vyhrazených zařízení (např. zvedací zařízení, elektrická zařízení) podle závazných ČSN a právních předpisů pro vyhrazená zařízení.

# V Břeclavi, 07/2013

# Zpracoval : Ing. Dalibor Klusáček